- Общие сведения об изделии

Наименование и индекс изделия – машинка ручная шлифовальная пневматическая ИП 2014Б.

2. Назначение изделия

Машина предназначена для шлифовальных, зачистных и полировальных работ по металлу и другим материалам.

Эксплуатация машин допускается при температурах от +40°C до -15 °C.

- Технические характеристики

Таблица 1. Технические характеристики

| Наименование показателей | Значения (номинальные) |
| --- | --- |
| Диаметр шлифовального круга, мм, не более | 150 |
| Рабочая скорость шлифовального круга, м/с | 40 |
| Давление сжатого воздуха на входе в машину, МПа (кг/см2) | 0,5 (5) |
| Расход воздуха при номинальной мощности, м³/мин, не более | 0,88 |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, мин | 5100 |
| Номинальная мощность на шпинделе, кВт | 1,275 |
| Удельный расход воздуха, м/мин*кВт, не более | 1,3 |
| Давление сжатого воздуха, МПа | 0,63 |
| Масса без шлифовального круга, кг, не более | 5,1 |
| Габаритные размеры, мм, не более длина а ширина высота | 590 164 130 |

Примечание: при значениях мощности, больших номинального, удельный расход воздуха не должен превышать значения, указанного в таблице 1.

- Комплект поставки

Машина шлифовальная, ИП 2014Б	.	.	.	.	.	.	.	1

Паспорт	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1

- Устройство и принцип работы

Машина ИП-2014Б состоит из следующих основных узлов и деталей: защитного кожуха, корпуса машины, шпинделя, ротационного пневмодвигателя, центробежного регулятора, рукоятки с пусковым устройством,  подшипников (2шт).

При нажатии на курок пускового устройства сжатый воздух поступает в рабочую полость двигателя и вращает ротор. Вращение ротора через муфту передается шпинделю, на выступающем конце которого имеются фланцы и гайка для крепления шлифовального круга.

Для предохранения рабочего от раскаленных частиц обрабатываемого материала и абразива предусмотрен защитный кожух.

6. Указание мер безопасности

К работе с машиной допускаются лица, обученные и аттестованные по правилам работы пневмошлифовальной машиной и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

Шланг к машине должен присоединяться при помощи хомутов.

На воздухопроводящем трубопроводе или гибком шланге на расстоянии не более 3 м от рабочего места должно быть расположено запорное устройство, или устройство для дистанционного управления запорным краном.

Общие требования мер безопасности должны соответствовать ГОСТ 12.2.010-75.

Вибрационные параметры машины соответствуют требованиям ГОСТ 17770-86 и Сан ПиН 2.2.2.540-96.

Шумовые характеристики машины соответствуют требованиям ГОСТ 12.2.030-83 и Сан ПиН 2.2.2.540-96.

При работе использовать антивибрационные рукавицы и средства индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с ГОСТ «ССБТ».

Нормативный коэффициент внутрисменного использования равен 0,1. При работе машиной в течение смены более 96 мин следует применять индивидуальные средства защиты по ГОСТ 12.4.051-78.